海得電子股份有限公司           專利號碼：

觸碰式延遲開關說明書               申請中

- 簡介：

  - 延遲控制器電路板接線說明圖：

  - 觸碰式延遲控制器是由電路板與按鍵式開關組成，組裝方式如下：

  - 本產品適用電壓 AC100V~240V  50Hz/60Hz。

  - 本產品限用80W以下各式燈泡、燈具。

- 功能：

  - 原出廠設定為15分鐘，沒有常亮功能，更改方式請依照下面說明做選擇。

  - 時間延遲選擇：1~15分鐘。(方法如下)

| 時間 | 拿掉短路PIN號碼 | 時間 | 拿掉短路PIN號碼 | 時間 | 拿掉短路PIN號碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1分鐘 | 2、4、8 | 6分鐘 | 1、8 | 11分鐘 | 4 |
| 2分鐘 | 1、4、8 | 7分鐘 | 8 | 12分鐘 | 1、2 |
| 3分鐘 | 4、8 | 8分鐘 | 1，2、4 | 13分鐘 | 2 |
| 4分鐘 | 1、2、8 | 9分鐘 | 2、4 | 14分鐘 | 1 |
| 5分鐘 | 2、8 | 10分鐘 | 1、4 | 15分鐘 | 都不拿掉 |

  - 依使用者設定後完成後，第一次啟動需等待所設定的時間亮燈完成才能正常工作。

  - 按壓開關後，燈亮即進入計時模式，待時間到自動關閉。

  - 如按壓開關後想延長計時的時間，只需再次按壓開關一次會重新計時。

  - 常亮功能選擇：如需要本產品有常亮功能，將電路板上S1短路PIN拿掉即可。

  - 常亮功能使用：3秒內連續按壓開關2次即進入常亮功能，此時可在燈下工作，燈具不會自動熄滅，使用完想解除此功能需再按一下開關即回復為計時模式，時間到自動關閉。

  - 本產品使用無接點式開關，可搭配各式燈泡、燈具，如BB燈、筒燈、電子安定器、省電燈泡皆可使用。

  - 如果開機時燈有亮、但燈熄後按壓開關沒反應，可能為按鍵損壞，可自行使用較尖的物品，插入電路板上的兩個退出孔，取下電路板後再裝至新的按鍵開關。

  - 工作中更改短路PIN並不會改變設定，需重新啟動(關電再開)後才會變更設定。

- 安裝配線參考圖：

  - 普通開關配線圖：

  - 帶燈開關配線圖：

  - 樓梯間開關配線圖(一)：

  - 樓梯間開關配線圖(二)：

- 注意事項：

  - 輸出負載最大為80W，超過負載會造成產品毀損。

  - 安裝本產品前請先將電源關閉，以免觸電打火損壞內部零件。

  - 本產品沒有防水設計，切勿安裝於室外、潮溼等場所，以免造成未知的結果。

  - 本產品內含溫度保險絲、切勿安裝於高溫、日曬等場所，以免產品無法動作。

  - 樓梯間開關配線圖(一)需先將藍色延長線跟按鍵開關接好後，再將電路板裝上按鍵開關。

  - 樓梯間開關配線圖(二)共線不可跟AC OUT混接，假設產品A共線接至產品B的AC OUT，會造成產品損壞，正確接法應為產品A共線接至產品B共線。

# Text boxes

帶燈開關

雙切開關

退出孔

黑線VU043VVU043

AC OUT

AC IN

共接線

綠線VU043VVU043

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

藍線：延長線

電源

電源

安裝完成室內配線圖

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

原本室內配線圖(二)

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

常亮功能選擇PIN

時間延遲選擇PIN

綠線VU043VVU043

電路板

按鍵式開關

連接腳

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

本產品

本產品

一般按鍵開關

電源

電源

原本樓梯間開關配線圖

安裝完成樓梯間開關配線圖

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

AC線安裝方向

雙切開關

本產品

普通開關

電源

電源

安裝完成室內配線圖

原本室內配線圖(一)

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

藍線X2

藍線X2

按鍵開關背面圖

接藍色線

接電路板連接腳

8 4 2 1

雙切開關

雙切開關

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

綠線VU043VVU043

紅線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

綠線：共線

黑線：AC IN

紅線：AC OUT

藍線：延長線

藍線X2

紅線VU043VVU043

黑線VU043VVU043

本產品B

本產品A