海得電子股份有限公司

電流控制高壓產生器使用說明書(型號：HT-3238)

1.產品安裝說明圖：

1.1俯視圖：							 1.2輸入圖：

1.3輸出圖：

2.產品配線圖：

3.產品特性：

- 工作電壓：AC220V ~AC240V  50/60HZ。

- 輸入電流：0.02A~0.35A。

- 輸出電壓：低壓(黑色線)3KV~9KV，高壓(紅色線)6KV~18KV。

- 產品重量：1200克。

- 產品尺寸：長：18.5CM，寬：14.5CM，高：7.5CM。

- 異常顯示：當集塵板過髒造成電流過高時(超過0.36A)，從產品輸入端可看到指示燈由綠轉紅，停止輸出五秒後再工作。(如果還是偵測到電流過高，本機會持續上述動作，直到更換乾淨的集塵板後才會回復正常工作)

- 溫度保護：當集塵板過髒造成針尖放電使得產品溫度異常上升，本機會自動切斷電源停止工作，直到降至正常溫度時才回復工作。(如果還有偵測到溫度異常上升，本機會持續上述動作，直到更換乾淨的集塵板後才會回復正常工作)

4.功能說明：

- 開機後熱機5秒，指示燈由紅轉綠即開始工作。

- 調整面板上的VR可控制輸出電壓值。

- 電流超過0.35A時會斷電(指示燈跳紅燈)5秒後再工作，一直循環至電流下降後才正常工作。

- 當集塵板過髒時造成同一位置連續放電，10~15分鐘溫度開關會切斷直到集塵板清洗後才正常工作。

5. 安裝場所注意事項：

- 室外安裝注意防水措施(本機不防水)。

- 高溫場所注意隔離措施。

- 場所務必要乾淨、清潔。

- 避免陽光直接照射。

- 避免強烈的振動。

6.輸入電流與輸出低壓電壓比例：

| 200型集塵板 | 400型集塵板(一台主機推兩台200型集塵板) |
| --- | --- |
| 輸入電流值 | 低壓電壓值 | 輸入電流值 | 低壓電壓值 |
| 0.35A | 8500V | 0.35A | 7800V |
| 0.32A | 8400V | 0.33A | 7600V |
| 0.30A | 8200V | 0.31A | 7400V |
| 0.27A | 8000V | 0.29A | 7200V |
| 0.24A | 7800V | 0.27A | 7000V |
| 0.21A | 7600V | 0.22A | 6800V |
| 0.19A | 7400V | 0.19A | 6600V |
| 0.17A | 7200V | 0.17A | 6400V |
| 0.15A | 7000V | 0.15A | 6200V |
| 0.13A | 6800V | 0.12A | 6000V |
| 0.12A | 6600V | 0.09A | 5800V |
| 0.10A | 6400V | 0.08A | 5600V |
| 0.09A | 6200V | 0.06A | 5400V |
| 0.08A | 6000V | 0A | 5200v |
| 0.07A | 5800V |  |  |
| 0.06A | 5600V |  |  |
| 0A | 5400V |  |  |

# Text boxes

LED指示燈

電壓控制旋鈕

左轉降壓、右轉升壓

紅

紅

NC

COM

NO

地(綠)

8KV(黑)

16KV(紅)

AC 220V 50/60Hz

電壓控制旋鈕

地 AC220V

地線(綠)

8KV(黑)

16KV(紅)

綠  接地