海得電子股份有限公司

小型高壓產生器使用說明書

1.產品安裝說明圖：

2.產品特性：

- 工作電壓：AC110V  60HZ。AC220V  60HZ。

- 輸入電流：0A~0.52A(AC110V)，0A~0.22A(AC220V)。

- 輸出電壓：低壓0.6KV~6KV，高壓1.2KV~12KV。

- 溫度保護：當集塵板過髒造成針尖放電使得產品溫度異常上升，本機會自動切斷電源停止工作，直到降至正常溫度時才回復工作。(如果還有偵測到溫度異常上升，本機會持續上述動作，直到更換乾淨的集塵板後才會回復正常工作)

3.功能說明：

- 開機後LED亮即開始工作。

- 調整電路板上的VR可控制輸出電壓值。

- 當集塵板過髒時造成同一位置連續放電，10~15分鐘溫度開關會切斷直到集塵板清洗後才正常工作。

4.安裝場所注意事項：

- 室外安裝注意防水措施(本機不防水)。

- 高溫場所注意隔離措施。

- 場所務必要乾淨、清潔。

- 避免陽光直接照射。

- 避免強烈的振動。

- 負載為小型集板，勿安裝至200或400型集板，以免機器燒毀。

- 輸入電壓沒有共用，請依指示接電。

5.輸入電流與輸出低壓電壓比例：

| 小型集塵板(AC110V) | 小型集塵板(AC220V) |
| --- | --- |
| 輸入電流值 | 低壓電壓值 | 輸入電流值 | 低壓電壓值 |
| 0A | 800V | 0A | 800V |
| 0.06A | 3700V | 0.01A | 1900V |
| 0.07A | 4300V | 0.02A | 3500V |
| 0.08A | 4400V | 0.03A | 4300V |
| 0.09A | 4500V | 0.04A | 4400V |
| 0.11A | 4600V | 0.05A | 4600V |
| 0.12A | 4700V | 0.06A | 4800V |
| 0.14A | 4800V | 0.07A | 4900V |
| 0.16A | 4900V | 0.08A | 5000V |
| 0.18A | 5000V | 0.09A | 5150V |
| 0.20A | 5100V | 0.10A | 5250V |
| 0.23A | 5200V | 0.11A | 5300V |
| 0.26A | 5300V | 0.12A | 5400V |
| 0.28A | 5400V | 0.13A | 5500V |
| 0.32A | 5500V | 0.14A | 5550V |
| 0.36A | 5600V | 0.15A | 5650V |
| 0.40A | 5700V | 0.16A | 5700V |
| 0.44A | 5800V | 0.17A | 5750V |
| 0.48A | 5900V | 0.18A | 5800V |
| 0.52A | 6000V | 0.19A | 5850V |
|  |  | 0.20A | 5900V |
|  |  | 0.21A | 5950V |
|  |  | 0.22A | 6000V |

# Text boxes

電壓調整鈕

右轉升壓左轉降壓

AC 110V 60HZ輸入

GND  4KV   8KV

12KV   6KV    地

小型集塵板