HT-16WRF規格書

特性

- 日間不啟動，夜間亮度低於10LUX時才啟動小夜燈。

- 開關1秒內OFF/ON一次為常亮模式。

- 符合CNS標準。

- 色溫可選5700K跟3000K。

- 鐵盤烤漆，燈罩壓克力材質不易變黃。

- 外觀尺寸：直徑30cm高5cm。

- 重量：500公克。

10.保固：正常使用1年。

規格

| 項目 | 數值 | 單位 |
| --- | --- | --- |
|  | Min | Max |  |
| 工作電壓 | 90 | 264 | VAC |
| 工作電流 | 0.005 | 0.18 | A |
| 功率 | 0.5 | 16 | W |
| 光通量 | 50 | 1100 | LM |
| 感應距離 |  | 7 | 米 |
| 亮燈時間 |  | 10 | 秒 |
| 工作溫度 | -20 | 60 | ℃ |

感應範圍

注意事項

- 同時安裝兩台感應燈，距離要大於1米以上，否則會出現相互干擾。

- 微波感應燈俱有穿透探測能力。

- 產品保固一年。