高壓產生器規格書

功能

1.專為工商用中大型靜電機設計的可調式(90~100%)一高壓、一低壓電源輸出。

2.連續弧光放電保護，自動停止輸出，5秒後覆歸。

3.輸出穩定。

4.可依客戶需求做不同長度的配線。

5.全機服

6.低耗能，效率高，品質穩定，全機採防火材質，100%台灣製造。

特性

1.輸入電壓：110VAC 50/60Hz，220VAC 50/60Hz。

2.最大輸出功率：150W(0.7A)，250W(1.13A)。

3.輸出電壓：低壓：最高7.8KV，高壓：最高15.6KV。

4.空載保護：預防配線人員忘記接線就開電，產品不會損壞。

5.短路保護：負載損壞造成高壓短路，產品會自己將輸出歸0。

6.外殼接地：方便客戶安裝，鎖好即接地。

7.弧光放電保護：集板產生弧光放電時，80秒±10%後自動停止輸出，5秒後恢復輸出，如還是繼續放電80秒±10%後自動停止輸出，5秒後恢復輸出，持續此狀態直到故障排除。

8.外觀尺寸：81X142X240mm。

9.重量：1.2公斤。

10.保固：正常使用1年。

輸出入介面

1.輸出電壓調整旋鈕：順時鍾方向為降低輸出電壓，逆時鐘方向為提高輸出電壓。

2.指示燈：輸出正常時綠燈，異常時紅燈。

3.輸入端子由左到右為：NO(常開)、NC(常閉) COM、GND、N、L。

4.外接LED燈端子(4PIN) 由左到右為：綠色LED，紅色LED，LED正極共接點。

輸出端子：          H           L

1.高壓輸出(H)：輸出電壓最高15.6KV。

2.低壓輸出(L)：輸出電壓最高7.8KV。

3.輸出接地：鋁殼部份。

高壓產生器測試接線圖

注意事項：

1.確認輸入電壓，分為110VAC 50/60Hz，220VAC 50/60Hz。

2.外殼即為接地，鎖到機殼上就完成接地。

3.送電確認有無異常的放電，電壓太高可以調低，調低還是放電可能為集板裝反向，變成高壓接低壓，

低壓接高壓。

4.高壓產生器設定：出廠前已固定為7.5KV，只需依現場需求微調即可。

5.異常燈號判斷：開機紅燈十秒後會轉綠燈。

80秒±10%後自動停止輸出，5秒後恢復輸出，如還是繼續放電80秒±10%後自動停止輸出，5秒後恢復輸出，持續此狀態直到故障排除。

電氣特性：

| 型號 | 輸入電壓 | 輸出低壓 | 輸出高壓 | 輸入電流 | 最大輸出功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-1518 | 110VAC | 7.5KV | 15KV | 1.36A | 150W |
| HT-1518 | 220VAC | 7.5KV | 15KV | 0.7A | 150W |
| HT-1518N | 110VAC |  | -15KV | 1.36A | 150W |
| HT-1518N | 220VAC |  | -15KV | 0.7A | 150W |
| HT-2568 | 110VAC | 7.5KV | 15KV | 2.27A | 250W |
| HT-2568 | 220VAC | 7.5KV | 15KV | 1.14A | 250W |
| HT-2568N | 110VAC |  | -15KV | 2.27A | 250W |
| HT-2568N | 220VAC |  | -15KV | 1.14A | 250W |

| 型號 | 輸入電壓 | 輸出低壓 | 輸出高壓 | 輸入電流 | 最大輸出功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-1518 | 220VAC | 7.5KV | 15KV | 0.2A | 150W |
| HT-1518 | 240VAC | 7.6KV | 15.2KV | 0.2A | 150W |
| HT-1518 | 260VAC | 7.8KV | 15.6KV | 0.2A | 150W |

# Text boxes

電壓調整鈕

輸入端子